SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości Mała 9, 18-100 Łapy

NIP 966-14-16-506, REGON 050835510

Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości Mała 11, 18-100 Łapy

NIP 966-14-16-475, REGON 050837489

Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości Mała 13, 18-100 Łapy

NIP 966-14-16-452, REGON 050835533

Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości Mała 15, 18-100 Łapy

NIP 966-14-16-469, REGON 050837495

Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości Mała 17, 18-100 Łapy

NIP 966-12-29-773, REGON 050553438

Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości Mała 19, 18-100 Łapy

NIP 966-14-16-587, REGON 050846465

adres do korespondencji: 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 9a tel. 85 715 53 73

e-mail: domy.lapy@wp.pl

www.domylapy.pl

zapraszają do składania ofert w trybie przetargu pisemnego ofertowego na wykonanie następujących prac:

Utwardzenie działek o nr 480/4, 480/5, 1416, 480/11, 1414 położonych w Łapach przy ul. Małej.

1. Szczegółowy zakres robót obejmuje:

- Stanowiska postojowe – ok. 142 m2 (budowa nowych stanowisk)

- konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa o gr. 8 cm

- podsypka cementowo piaskowa – grubość 4 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 20% kruszywa    łamanego stabilizowanego mechanicznie – grubość 20 cm

- podłoże z gruntu stabilizowanego z cementem o Rm=2,5 Mpa – grubość 15 cm.

- Wbudowanie krawężników drogowych

- Powierzchnia pod altanę śmietnikową – ok. 40 m2

- rozbiórka istniejącego śmietnika w części nadziemnej oraz     fundamentów, rozbiórka posadzki

-   Konstrukcja nawierzchni:

- Staroużyteczna kostka betonowa – grubość 6 cm

- podsypka piaskowa – grubość 5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego lub materiału uzyskanego z rozbiórek i frezowania (po przekruszeniu) stabilizowanego mechanicznie – grubość 10 cm

- podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o RM=1,5Mpa – grubość 10 cm

- wbudowanie obrzeży chodnikowych 6cm.

- Chodniki wzdłuż budynków Mała 15, Mała 17, Mała 19 – ok. 270 m2 (przebudowa istniejących chodników z częściowym rozszerzeniem – ok. 20% chodnik w „nowym” miejscu)

- Konstrukcja nawierzchni:

- Kostka betonowa – grubość 6 cm

- podsypka piaskowa – grubość 5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego lub materiału uzyskanego z rozbiórek i frezowania (po przekruszeniu) stabilizowanego mechanicznie – grubość 10 cm

- podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o RM=1,5Mpa – grubość 10 cm

- wbudowanie obrzeży chodnikowych 6cm.

Wszystkie roboty ziemne, rozbiórkowe i budowy nowej nawierzchni należy wykonać z materiałów własnych, obejmuje to również własny sprzęt i wywiezienie materiału rozbiórkowego.

Szczegółowy zakres i przebieg utwardzeń zostanie określony w umowie. Przybliżony przebieg granic obszaru utwardzanego zawiera projekt do wglądu w biurze administracji Wspólnot „DOMY” Sp. z o.o., 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 9a tel. 85 715 53 73

2. Wymagany termin realizacji zamówienia do 31.07.2019 r.

3. Wymagany okres udzielonej gwarancji minimum 3 lata.

4.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- zrealizowali zamówienie na prace o podobnym zakresie i wartości jak w niniejszym postępowaniu w ostatnich 2 latach.

- zatrudniają odpowiednich pracowników i posiadają odpowiedni sprzęt niezbędny do realizacji niniejszego zamówienia.

5. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z oferentem są:

- Andrzej Roszkowski tel. 85 715 53 73

6. Ofertę należy składać w siedzibie administratora Wspólnot do dn. 08.02.2019 r. godz. 14:30,

7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.02.2019 r. o godz. 14:30 w biurze sp. „DOMY”.

Ostatecznego wyboru oferenta dokonają Zebrania Wspólnot w terminie do końca lutego 2019 r.

8. Szczegółowe rozliczenie za wykonane roboty zostanie przeprowadzone w oparciu o obmiar powykonawczy z zastosowaniem jednostkowych cen zawartych w umowie (ustalonych w trybie niniejszego postępowania).

9. Oferta musi zawierać następujące dokumenty  lub kserokopie :

-  przybliżoną oferowaną zryczałtowaną cenę brutto za całość robót objętych niniejszym postępowaniem,

- oferowaną cenę brutto za 1m2 budowy stanowisk postojowych,

- oferowaną cenę brutto za 1m bieżący wbudowania krawężnika drogowego,

- oferowaną cenę brutto za 1m bieżący wbudowania obrzeża chodnikowego

- oferowaną cenę brutto za 1m2 budowy chodnika,

- oferowaną cenę za 1m2 utwardzenia powierzchni pod altanę śmietnikową

- oferowaną cenę ryczałtową za rozbiórkę starej altany śmietankowej,

- oferowaną cenę za roboty dodatkowe typu regulacja studzienek, itp.,

- informacja w formie oświadczenia o realizacji podobnych przedsięwzięć w ostatnich 2 latach,

- poświadczoną kopię dokumentu potwierdzającego  dopuszczenie podmiotu oferenta do działania na rynku oraz potwierdzający sposób reprezentowania oferenta na zewnątrz,

-dane o przedsiębiorstwie  tj. pełną nazwę, adres, telefon, fax, nr NIP, REGON, konto bankowe, dane osobowe (właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika) reprezentującej przedsiębiorstwo – firmę,

- oświadczenie oferenta zawierającego informacje czy zlecenie wykona samodzielnie czy prace zostaną zlecone podwykonawcy. W przypadku zlecenia prac podwykonawcy oferta powinna zawierać dane podwykonawcy (pełną nazwę, adres, telefon, fax, nr NIP, REGON, konto bankowe, dane osobowe (właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika) reprezentującej przedsiębiorstwo – firmę). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia zawarcia umowy lub rozwiązania umowy w czasie jej realizacji z powodu podzlecenia przez oferenta wykonawstwa innym podmiotom w przypadku nie złożenia takiej informacji w ofercie przetargowej.

ZAMAWIAJĄCY  zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta

lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Treść specyfikacji uzgodniono z

Komisją przetargową dnia 21.11.2018 r.