SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Wspólnota  Mieszkaniowa Sikorskiego 13

NIP 966-18-40-463

REGON 200070402

adres do korespondencji: 18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 9a tel. 85 715 53 73

e-mail: domy.lapy@wp.pl

www.domylapy.pl

zaprasza do składania ofert w trybie przetargu pisemnego ofertowego na wykonanie następujących prac:

Remont klatek schodowych szt. 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Łapach przy ul. Sikorskiego 13 obejmujący:

- uporządkowanie luźnych przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych poprzez ich wkucie lub ułożenie w listwach maskujących,

- zbicie odparzonych lub uszkodzonych powłok tynkarskich i ponowne nałożenie warstwy tynku,

- szpachlowanie obejmujące oczyszczenie powierzchni ścian, sufitów oraz biegów klatek schodowych ze starych, luźnych powłok malarskich i oprawienie „narożników”, przetarcie pomiędzy warstwami, przetarcie ostateczne powierzchni gipsowych, zagruntowanie i dwukrotne pomalowanie powierzchni farbami emulsyjnymi i lateksowymi – na wszystkich powierzchniach klatek schodowych łącznie z zejściami do piwnic (łączna powierzchnia ścian, sufitów, biegów ok 480m2)

- elementy metalowe: balustrady, drzwiczki „skrzynek elektrycznych” dwukrotnie malowane farbą olejną po wcześniejszym oczyszczeniu.

- wymiana: włączników światła, dzwonków oraz opraw oświetleniowych znajdujących się na klatkach schodowych na nowe,

-  wymiana stolarki drzwiowej (wejścia na strych i do piwnic) – szt. 4

- uzupełnienie drewnianych pochwytów balustrad i ich malowanie łącznie z balustradami,

- zabudowa starych skrzynek rozdzielni elektrycznych na półpiętrach budynku.

Wszystkie prace wykonać z materiałów wykonawcy.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

-   zakończenie robót do 15.08.2016r.

3. Wymagany okres udzielonej gwarancji minimum 3 lata.

4. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z oferentem są:

- Andrzej Roszkowski tel. 85 715 53 73

- Janusz Zawistowski tel. 692-474-887

5. Ofertę należy składać w siedzibie administratora Wspólnot tj. Spółka „DOMY” sp. z o.o.  18-100  Łapy ul. Sikorskiego 9A  - do dnia 04.05.2016r. do godziny 14:00,

6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.05.2016 o godz. 14:05 w biurze sp. „DOMY”.

7. Oferta musi zawierać następujące dokumenty  lub kserokopie :

- oferowaną zryczałtowaną cenę brutto za całość robót objętych niniejszym postępowaniem.

- dokumenty lub ich kopie dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

- ewentualne referencje.

ZAMAWIAJĄCY  zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta

lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Sikorskiego 13